Рисунок 1.
1 - Плата ведущего контроллера
2 - Плата ведомого контроллера
3 - Коннектор COM-порта
4 - Коннектор питания
5 - Светодиоды состояния обмоток (использовались при отладке)
6 - Коннектор к драйверу ШД

Принципальная схема 1 - Ведущий контроллер.
Принципиальная схема 2 - Ведомый контроллер.
Рисунок 2. Плата ведущего контроллера (в скобках приведены обозначения на принципиальной схеме)
1 - Управляющий контроллер ATmega8a (IC1)
Токовое потребление: 200mA. + 3*1mA. (связь с ведомым) + 2*200uA (связь с max232)
2 - Преобразователь уровней MAX232 (U2)
Токовое потребление: 10mA.+ 2*10mA. (выход) + 2*200uA. (вход)
3 - Демультиплексор 74HC138 (U1)
Токовое потребление: 160uA. + 4*1uA.
4 - Разъем программирования управляющего контроллера (P1)
Распиновка (слева-направо справа-налево):
1	MOSI	2	Vcc
3	-	4	GND
5	RST	6	GND
7	SCK	8	GND
9	MISO	10	GND

При программировании управляющего контроллера необходимо отсоединить все ведомые контроллеры (P2..P4)

5 - Разъемы связи с ведомыми контроллерами (слева направо - для контроллеров 0, 1, 2) (P2..P4)
Распиновка (сверху-вниз):
1	DO (MOSI)
2	SCK
3	DI (MISO)
4	INTR0..2
5	GND

6 - К коннектору COM-порта (J1)
7 - Разъем питания
Распиновка (сверху-вниз):
1	Vcc (+5В)
2	GND

8 - Индикатор приема по COM-порту (D1)
Горит - на входе логический "0", не горит - на входе логическая "1".
Токовое потребление: 10mA.
9 - Индикатор передачи по COM-порту (D2)
Горит - на входе логическая "1", не горит - на входе логический "0".
Токовое потребление: 10mA.

Рабочее токовое потребление схемы - до 250..300мА

Рисунок 3. Плата ведомого контроллера (в скобках приведены обозначение на принципиальной схеме).
1 - Управляющий контроллер ATtiny2313 (IC1)
Токовое потребление: 200mA + 1mA (связь с ведущим) + 4*10mA(светодиоды состояний) + 6*10mA (управление обмотками)
2 - Светодиоды состояния управляющего контроллера (D1..D4)
Сверху-вниз:
1 (D4)	Получение прерывания
2 (D3)	Индикатор приема данных
3 (D2)	Индикатор поворота в одну сторону
4 (D1)	Индикатор поворота в другую сторону

3 - Разъем управления обмотками (сигналы разрешения обмоток) (P3, контакты 2, 5)
Распиновка (сверху-вниз):
1	Разрешение обмотки А
2	Разрешение обмотки Б

4 - Разъем питания
Распиновка (слева-направо):
1	GND
2	Vcc (+5В)

5 - Разъем управления обмотками (сигналы направления тока в обмотках) (P3, контакты 1, 3, 4, 6)
Распиновка (сверху-вниз)
1	Обмотка Б "-"
2	Обмотка Б "+"
3	Обмотка А "-"
4	Обмотка А "+"

6 - Разъем программирования управляющего контроллера (P1)
Распиновка (слева-направо справа-налево):
1	MOSI	2	Vcc
3	-	4	GND
5	RST	6	GND
7	SCK	8	GND
9	MISO	10	GND

При программировании управляющего контроллера необходимо отсоединить его от ведущего контроллера (P2)

7 - Разъем связи с ведущим контроллером (P2)
Распиновка (сверху-вниз):
1	DI (MOSI)
2	SCK
3	DO (MISO)
4	INTR
5	GND

Рабочее токовое потребление схемы ведомого контроллера - до 301..350мА
Пользование программой.
Рисунок 4. Внешний вид программы.

Последовательность действий:
1. В разделе "COM-порт" вводится название COM-порта. Название можно узнать в диспетчере устройств:

 Название выглядит так - COM##. ## - это номер порта. Если номер порта более 9 (10, 11, ...), то название COM-порта нужно вводить так "\\.\COM##".
2. Нажимаем кнопку "Соединиться". В случае невозможности соединиться будет выведено соответствующее сообщение. Чаще всего невозможность соединиться с COM-портом связана с отсутствием администраторских прав у пользователя, запускающего программу.
Кнопку "Соединиться" нужно нажать один раз на сеанс связи с ведущим контроллером (не перед каждой отправкой данных, а только перед первой).
3. Вводим номер двигателя, число полушагов и направление вращения и нажимаем кнопку "Отправить".
Номер двигателя должен быть от 0 до 7. Если номер двигателя более 7, то берется его значение в остатке от деления на 8.
Число полушагов должно быть от 1 до 128. Если число полушагов более 128, то оно берется в остатке от деления на 128. Допустимо вводить и значение 0. Число полушагов равное 0 понимается программой и контроллерами как 128 полушагов.
Направление должно быть или 0 или 1. Если направление более 1, то оно берется в остатке от деления на 2. Направление 0 и 1 не имеют четкого деления как "по часовой стрелке" и "против часовой стрелки", поскольку при смене местами обмоток двигателя направление инвертируется.
При нажатии кнопки "Отправить" без соединения будет вызывать ошибку с текстом "Неверный дескриптор" четыре раза (на каждый прием после каждой из двух передач).
4. После выполнения вращений двигателями столько раз сколько нужно, необходимо нажать кнопку отсоединиться и можно закрывать программу или начинать соединение заново.